## Slide 1: Termostat inteligent controlat printr-o aplicație web
Conducător științific: Autor:
Prof. Dr. Habil. Ing. Marius MARCU Dragan VITOMIR
Timișoara
Iunie, 2021

## Slide 2: Cuprins
Introducere
Competiție
Arhitectura sistemului
Implementarea soluției
Demo
Concluzii și direcții de dezvoltare

## Slide 3: Introducere
Motivație:
  Dorința de a putea controla temperatura în mai multe zone ale imobilului
Scop:
  Reducerea consumului de gaz
  Monitorizarea și controlul de la distanță al temperaturii
  Egalizarea temperaturii în fiecare cameră a imobilului

## Slide 4: Competiție
Se produc și comercializează o serie de sisteme asemănătoare.
Printre cele mai importante se enumeră:
  Ecobee
  Nest
Cum se diferențiază sistemul creat?
  Cost scăzut
  Posibilitatea de a regla temperatura pe diferite zone din imobil

## Slide 5: Arhitectura sistemului
Sistemul este alcătuit din:
  Două module senzor
  Un modul de control
Modulele senzor transferă date la modulul de control prin radio – frecvență
Valorile citite de senzorul DHT11 sunt trimise în baza de date prin WiFi

## Slide 6: Implementare - modul senzor
Principalele funcționalități:
  Permite setarea temperaturii
  Citește valoarea umidității și temperaturii ambientale
  Trimite valorile citite în baza de date
  Afișează pe LCD valoarea temperaturii
  Controlează închiderea sau deschiderea electrovalvei
  Trimite comandă pentru pornirea sau oprirea centralei termice

## Slide 7: Implementare – funcționalitatea de setare a temperaturii
Se utilizează butoanele conectate la plăcuța WiFi
La fiecare apăsare de buton se generează o întrerupere
Eveniment declanșator
Rutina de tratare a întreruperii
Procedura de modificare a temperaturii
Apăsarea butonului
Setează un flag, indicând faptul că o întrerupere a fost declanșată
Se execută secvența de cod pentru modificarea temperaturii și salvarea acesteia în baza de date

## Slide 8: Tratarea problemei vibrațiilor contactelor
În momentul în care un buton este apăsat, între contactele metalice ale acestuia pot apărea vibrații fine.
De cele mai multe ori, microcotrolerul interpretează aceste vibrații ca fiind apăsări multiple ale butonului.

## Slide 9: Soluție
Adăugarea unor filtre trece-jos pentru fiecare buton în parte

## Slide 10: Demo

## Slide 11: Concluzii
Scopul proiectului este de a prezenta o soluție pentru controlul temperaturii în mai multe zone ale locuinței, dar și pentru reducerea consumului de energie
Există o serie de funcționalități al căror mod de operare poate fi îmbunătățit
Perspective de dezvoltare:
  Reducerea timpului necesar sistemului pentru a răspunde la comenzile vocale
  Posibilitatea ca sistemul să adapteze temperatura în funcție de prezența sau absența locuitorilor
  Atașarea unei tastaturi la plăcuța WiFi pentru a permite modificarea datelor de acces la rețeaua de internet

## Slide 12: Concluzii
Sinteza contribuțiilor:
  Programarea plăcuțelor ESP8266 și Arduino
  Implementarea aplicației web
  Crearea testelor unitare pentru aplicația web
  Testarea circuitului de apă
  Realizarea circuitului electric și a filtrelor trece-jos
  Găzduirea aplicației pe un server, la distanță, utilizând platforma Heroku